## Slide 1: Hlavní podnikové procesy II- výroba
Téma č.5
doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.

## Slide 2: Základní připomenutí – časové fondy
Kalendářní časový fond Tk.
Používá se k výpočtu výrobní kapacity v nepřetržitých výrobních procesech (hutích, chemických výrobách).
Nominální časový fond Tn – zjistíme z kalendářního časového fondu odečtením nepracovních dnů (nedělí, sobot, svátků). Je-li organizována celozávodní dovolená odečteme i počet dnů jejího trvání. Nominální časový fond v hodinách zjistíme násobením počtu dnů nominálního časového fondu počtem směn v jednom pracovním dni.
Využitelný (efektivní) časový fond Tp – vypočteme z nominálního časového fondu odečtením plánovaných prostojů. Plánovanými prostoji rozumíme čas pro plánované opravy a přemístění zařízení a čas na výrobu technologicky nevyhnutelných zmetků.

## Slide 3: Výpočet kapacity – v naturálních jednotkách
QP – výrobní kapacita v naturálních jednotkách, VP – výkon v naturálních jednotkách za hodinu, TP – využitelný ČF v hodinách
použijeme vyrábíme-li jeden druh výrobku, nebo výrobky na sebe převoditelné. Např. výrobní kapacita vysoké pece, automatické linky, cukrovaru apod.

## Slide 4: Výpočet kapacity výrobních ploch
M je využitelná výrobní plocha v m2
m je kapacitní norma plochy potřebné k montáži jednoho určitého výrobku včetně pracovní zóny v m2
dv - kapacitní norma průběžné doby montáže jednoho určitého výrobku, tj. nejkratší období obsazení výrobní plochy určitým výrobkem,
Tp – využitelný časový fond
výrobních plochy pro finální montáž a skladování výrobků, kapacita montáže nebo formovny určená podle výrobní plochy pro plánování pracovních míst

## Slide 5: Příklad 1
Stáčecí linka v pivovaru naplní za hodinu 600 lahví, která má objem 500 ml. Je v provozu celoročně (365 dní) na 3 směny; 15 % časového fondu se plánuje na prostoje (plánované opravy a údržba).
Úkol:
Vypočtěte výrobní kapacitu stáčecí linky pivovaru v počtu lahví.
Zhodnoťte skutečné využití kapacity stáčecí linky v procentech, jestliže v daném roce podnik vyrobil a prodal 2 mil. litrů piva.

## Slide 6: Příklad 1- řešení
Vypočtěte výrobní kapacitu stáčecí linky pivovaru v počtu lahví.
Zhodnoťte skutečné využití kapacity stáčecí linky v procentech, jestliže v daném roce podnik vyrobil a prodal 2 mil. litrů piva.

## Slide 7: Příklad 2
Celková plocha dílny je 300 m2. Plocha potřebná na opracování jednoho výrobku je 5 m2. Nominální časový fond pracoviště je 254 dní. Prostoje se plánují ve výši 3 % z nominálního časového fondu. Průměrná doba dovolené na 1 pracovníka je 21 dní. Pracuje se v průměru na 2 směny, přičemž jedna směna je 8 hodin. Doba výroby jednoho výrobku je 30 normominut.
Úkol:
Určete výrobní kapacitu dílny, dále určete plánovaný počet výrobků, které má vyrobit pracovník za rok. Předpokládejte přitom, že stroj nemá dovolenou, ale z důvodu pravidelných oprav jsou plánovány jeho prostoje. Zároveň předpokládejte, že pracovník má dovolenou a nejsou mu plánovány žádné prostoje.

## Slide 8: Příklad 2 - řešení
Určete výrobní kapacitu dílny, dále určete plánovaný počet výrobků, které má vyrobit pracovník za rok. Předpokládejte přitom, že stroj nemá dovolenou, ale z důvodu pravidelných oprav jsou plánovány jeho prostoje. Zároveň předpokládejte, že pracovník má dovolenou a nejsou mu plánovány žádné prostoje.